## Slide 1: Willkommen im
Calliope Workshop
V1.0

## Slide 2
Calliope Workshop
Die Hardware

## Slide 3
Calliope Workshop
Die Hardware

## Slide 4
Calliope Workshop
https://lab.open-roberta.org/
Mein erstes Programm – Online-Editoren:

## Slide 5
Calliope Workshop
1 Mein erstes Programm – Taste A zeigt uns ein Herz, Taste B zeigt uns einen Smiley

## Slide 6
Calliope Workshop
1 Mein erstes Programm – Taste A zeigt uns ein Herz, Taste B zeigt uns einen Smiley

## Slide 7
Calliope Workshop
2 Würfel - Taste A zeigt Zahlen von 1-6
Erweitere das Programm um einen Würfel für die Taste B
für die Zahlen 1-5

## Slide 8
Calliope Workshop
Bei Gruppe anmelden

## Slide 9
Calliope Workshop
Programme speichern

## Slide 10
Calliope Workshop
Die Online-Hilfe nutzen:
rechte Maustaste

## Slide 11
Calliope Workshop
3 Aufgabe Mit Open Roberta programmieren wir ein Daumenkino und lassen einen Hund mit 8 Bildern von rechts nach links springen.

## Slide 12
Calliope Workshop
4 Keksdose offen? - Anzeige ob Kontakt (PIN P1) geschlossen oder offen ist
PIN P1 gedrückt: Anzeige Schloss geschlossen und LED=grün; ansonsten Symbols Schloss offen und LED=rot.

## Slide 13
Calliope Workshop
Einen Plan haben

## Slide 14
Calliope Workshop
5 Personenzähler - Beim Eintreten in ein Freibad (Taste A - Drehkreuz) wird ein Zähler um +1 erhöht, beim Austritt (Taste B - Drehkreuz) wird der Zähler um 1 subtrahiert. Zwischen den Zählvorgängen soll 1 sec Pause liegen und in der Zeit eine Ampel von grün auf rot schalten.

## Slide 15
Calliope Workshop
5 Personenzähler - mit LEDs:

## Slide 16
Calliope Workshop
6 Personenzähler – Erweiterung 1 Beim vorigen Personenzähler ist es möglich, dass eine Minus- Anzeige zustande kommt, wenn beim Zählerstand Null die Taste B noch einmal gedrückt wird. Ändere das Programm ab, dass eine Anzeige unter Null nicht möglich ist.

## Slide 17
Calliope Workshop
7 Personenzähler – Erweiterung 2: Wird eine Höchstzahl von Besuchern (5) über-schritten, soll der Eingang gesperrt werden und die rote LED leuchten.

## Slide 18
Calliope Workshop
8 Zufallsspiel: Schere, Stein, Papier - Programmiere das Schere, Stein, Papier Spiel

## Slide 19
Calliope Workshop
Fehlersuche: Der Debug-Modus

## Slide 20
Calliope Workshop
9 Zufallsspiel: Schere, Stein, Papier - füge noch einen Brunnen hinzu

## Slide 21
Calliope Workshop
Calliope C++ Editor und Compiler mit Open Roberta:
https://lab.open-roberta.org/
C++ Beispiel
LED schalten im
Open Roberta Editor

## Slide 22
Calliope Workshop
10 Aufgabe Händewaschtimer
Wir programmieren uns einen Zeitgeber. Beim Start des Calliope leuchtet die rote LED 30 Sekunden (zum testen 3 Sekunden), danach wird die LED grün. Mit der Taste A können wir den Zeitgeber neu starten. Löse die Aufgabe mit Open Roberta.

## Slide 23
Calliope Workshop
10 Lösung Händewaschtimer
C++
#include "MicroBit.h" #include "NEPODefs.h" #include <list> #include <array> #include <stdlib.h> MicroBit _uBit; int _initTime = _uBit.systemTime(); int main() { _uBit.init(); _initTime = _uBit.systemTime(); _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(255, 0, 0, 255)); while ( true ) { if ( ( _uBit.systemTime() - _initTime ) > 3000 ) { _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(51, 204, 0, 255)); } if ( _uBit.buttonA.isPressed() ) { _initTime = _uBit.systemTime(); _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(255, 0, 0, 255)); } _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } release_fiber(); }

## Slide 24
Calliope Workshop
11 Aufgabe Automatisches Rollerlicht
Wir programmieren uns ein automatisches Rollerlicht. Wenn es dunkel wird und der Lichtwert unter 30% sinkt, soll der Calliope automatisch das Licht einschalten. Löse die Aufgabe mit Open Roberta.

## Slide 25
Calliope Workshop
11 Lösung Automatisches Rollerlicht
C++
#include "MicroBit.h" #include "NEPODefs.h" #include <list> #include <array> #include <stdlib.h> MicroBit _uBit; int main() { _uBit.init(); while ( true ) { if ( round(_uBit.display.readLightLevel() * _GET_LIGHTLEVEL_MULTIPLIER) < 30 ) { _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(255, 255, 255, 255)); } else { _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(0, 0, 0, 255)); } _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } release_fiber(); }

## Slide 26
Calliope Workshop
12 Aufgabe Luftqualität-Anzeige
Mit einem Open Roberta Programm soll die Luftqualität vom Sensoreingang A1 (Pin C16) mit einem Grove Luftqualitätssensor angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt über die LED-Matrix.

## Slide 27
Calliope Workshop
12 Lösung Luftqualität-Anzeige

## Slide 28
Calliope Workshop
13 Aufgabe Temperatur-Anzeige
Mit einem Open Roberta Programm soll die Temperatur vom Sensoreingang A1 (Pin C16) mit einem Grove Temperatursensor angezeigt werden. Die Anzeige erfolgt über die LED-Matrix.

## Slide 29
Calliope Workshop
13 Lösung Temperatur-Anzeige

## Slide 30
Calliope Workshop
14 Aufgabe Programmiere eine Raumluftüberwachung für einen Sensor am A1
Mit einem Open Roberta Programm soll eine Raumluftüberwachung vom Sensoreingang A1 (Pin16) erfolgen. Als Sensor dient zur Simulation ein Poti. Der Sensorwert soll uns 3 Werte anzeigen.
Der eingelesenen Sensorwert soll uns 3 Werte anzeigen:
000-300:
301-600:
600-1024:
Bits und ihre Wertigkeit
Bit | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wertigkeit | 2 10 | 2 9 | 2 8 | 2 7 | 2 6 | 2 5 | 2 4 | 2 3 | 2 2 | 2 1 | 2 0
Dezimal | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 31
Calliope Workshop
14 Lösung Programmiere eine Raumluftüberwachung für einen Sensor am A1

## Slide 32
Calliope Workshop
15 Aufgabe Temperaturanzeige
Mit einem Open Roberta Programm soll die Temperatur vom Sensoreingang A1 (Pin C16) angezeigt werden. Als Temperatursensor dient zur Simulation ein Poti. Die Temperaturanzeige erfolgt über die LED-Matrix.
Anzeige:
50°C 40°C 30°C 20°C 10°C 5°C

## Slide 33
Calliope Workshop
15 Lösung Temperaturanzeige

## Slide 34
Calliope Workshop
16 Aufgabe Programmiere eine Raumluftüberwachung für einen Sensor am A1
Testprogramm: Poti (Raumluft-Sensor) von A1 (C16) einlesen.
Der eingelesenen Sensorwert soll uns 3 Werte anzeigen:
000-300:
301-600:
600-1024:
Bit | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
Wertigkeit | 2 10 | 2 9 | 2 8 | 2 7 | 2 6 | 2 5 | 2 4 | 2 3 | 2 2 | 2 1 | 2 0
Dezimal | 1024 | 512 | 256 | 128 | 64 | 32 | 16 | 8 | 4 | 2 | 1

## Slide 35
Calliope Workshop
16 Lösung Raumluftüberwachung mit einem Poti an A1 simuliert
Java
let n = 0 basic.forever(function on_forever() { n = pins.analogReadPin(AnalogPin.C16) if (n >= 0 && n <= 333) { basic.showIcon(IconNames.Happy) basic.pause(100) } else if (n >= 334 && n <= 666) { basic.showIcon(IconNames.Asleep) basic.pause(100) } else { basic.showIcon(IconNames.Sad) basic.pause(100) } }
Python
n = 0 def on_forever(): global n n = pins.analog_read_pin(AnalogPin.C16) if n >= 0 and n <= 333: basic.show_icon(IconNames.HAPPY) basic.pause(100) elif n >= 334 and n <= 666: basic.show_icon(IconNames.ASLEEP) basic.pause(100) else: basic.show_icon(IconNames.SAD) basic.pause(100) basic.forever(on_forever)

## Slide 36
Calliope Workshop
17 Aufgabe Programmiere ein Thermometer mit dem Grove Temperatur-Sensor
Kennlinie des Grove Temperatur-Sensor
Der Grove Temperatur-Sensor kann über den Pin C16 eingelesen werden (Anschluss A1 - rechts)
Kennlinie: https://calliope.cc/en/projekte/grove-temperatur-sensor-v1-2
Verwende den MAP-Befehl (verteile-Befehl)

## Slide 37
Calliope Workshop
17 Lösung Thermometer
Python
n = 0 Temperatur = 0 def on_forever(): global n, Temperatur n = pins.analog_read_pin(AnalogPin.C16) if n >= 270 and n <= 699: Temperatur = pins.map(n, 270, 699, 5, 42) basic.show_number(Temperatur) basic.pause(1000) else: basic.show_icon(IconNames.SAD) basic.forever(on_forever)
Java
let n = 0 let Temperatur = 0 basic.forever(function () { n = pins.analogReadPin(AnalogPin.C16) if (n >= 270 && n <= 699) { Temperatur = pins.map( n, 270, 699, 5, 42 ) basic.showNumber(Temperatur) basic.pause(1000) } else { basic.showIcon(IconNames.Sad) } })

## Slide 38
Calliope Workshop
18 Aufgabe Alarmanlage
Mit einem Open Roberta Programm soll eine Alarmanlage programmiert werden.
Der Calliope wird mit der X-Achse (parallel mit dem USB-Anschluss) auf der Türklinke befestigt.
Nach dem Einschalten leuchtet die gelbe LED. Wird die Türklinke betätigt und der Calliope neigt sich > 15°, schaltet die LED für 1sec auf rot und ein Warnsignal ertönt. Danach schaltet die LED auf grün und zeigt an, dass ein Alarm ausgelöst wurde.

## Slide 39
Calliope Workshop
18 Lösung Alarmanlage
C++
#include "MicroBit.h" #include "NEPODefs.h" #include <list> #include <array> #include <stdlib.h> MicroBit _uBit; int main() { _uBit.init(); _uBit.accelerometer.updateSample(); _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(255, 255, 0, 255)); while ( true ) { if ( _uBit.accelerometer.getPitch() > 15 ) { _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(255, 0, 0, 255)); _uBit.soundmotor.soundOn(261.626); _uBit.sleep(2000); _uBit.soundmotor.soundOff(); _uBit.sleep(1000); _uBit.rgb.setColour(MicroBitColor(0, 153, 0, 255)); } _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } release_fiber(); }

## Slide 40
Calliope Workshop
Techn. Info
v1.3 | Calliope Dokumentation (calliope-mini.github.io)
v2.0 | Calliope Dokumentation (calliope-mini.github.io)

## Slide 41
Calliope Workshop
19 Aufgabe Helligkeitsabhängiger Lüfter
Mit einem Open Roberta Programm soll ein helligkeitsabhängiger Lüfter programmiert werden.
Der Motor ändert seine Geschwindigkeit in Abhängigkeit der Helligkeit in 2 Stufen:
Helligkeit < 30% < Motor-Tempo = 30%
Helligkeit > 30% > Motor-Tempo = 10%

## Slide 42
Calliope Workshop
19 Lösung Helligkeitsabhängiger Lüfter

## Slide 43
Calliope Workshop
20 Aufgabe Treppenhauslicht
Mit der Taste A soll ein Treppenhauslicht realisiert werden. Nach Betätigung der Taste A schaltet die LED für 2s ein und danach wieder aus. Löse die Aufgabe mit Microsoft MakeCode.

## Slide 44
Calliope Workshop
20 Lösung Treppenhauslicht

## Slide 45
Calliope Workshop
21 Aufgabe Wechselschalter
Mit der Taste A soll die RGB-LED ein- oder ausgeschaltet werden und der Zustand nach dem Loslassen der Taste erhalten bleiben (Wechsel-Schalter).

## Slide 46
Calliope Workshop
21 Lösung Wechselschalter

## Slide 47
Calliope Workshop
22 Aufgabe Klatschschalter
Auf der Basis der vorherigen Aufgabe soll ein Klatschschalter realisiert werden. Mit einem Geräusch
(Lautstärke > 20%) wird die LED ein/ausgeschalten.

## Slide 48
Calliope Workshop
22 Lösung Klatschschalter

## Slide 49
Calliope Workshop
23 Aufgabe Spardose
Mit einem Open Roberta Programm soll eine Spardose mit Anzeige programmiert werden, die alle eingeworfenen Münzen zählt.
P0 zählt 20 Cent-Münzen
P1 zählt 50 Cent-Münzen
P2 zählt 1 Euro-Münzen
P3 zählt 2 Euro-Münzen
Die Taste A gibt die Summe der eingeworfenen Münzen aus. Die Taste B löscht die Summe.
Die Alarmfunktion der Spardose reagiert auf Bewegung, Licht und Geräusche.

## Slide 50
Calliope Workshop
24 Aufgabe Zähler mit Taste A und LED-Matrix
Mit einem Open Roberta Programm wollen wir zählen, wie oft die Taste A gedrückt wurde. Der Zählerstand soll als zusätzlicher LED-Punkt im LED-Display des Calliope angezeigt werden.

## Slide 51
Calliope Workshop
24 Lösung Zähler mit Taste A und LED-Matrix

## Slide 52
Calliope Workshop
25 Aufgabe Zähler mit Taste A, B und LED-Matrix
Mit einem Open Roberta Programm soll ein Zähler gestartet werden, der den Zählerstand mit Taste A startet und als zusätzlichen LED-Punkt im LED-Display des Calliope angezeigt. Ist der Zählvorgang abgeschlossen soll die Taste B die LED-Punkte löschen.

## Slide 53
Calliope Workshop
25 Lösung Zähler mit Taste A, B und LED-Matrix
C++
#include "MicroBit.h" #include "NEPODefs.h" #include <list> #include <array> #include <stdlib.h> MicroBit _uBit; double ___Zaehler; int main() { _uBit.init(); ___Zaehler = 0; _uBit.display.setDisplayMode(DISPLAY_MODE_GREYSCALE); while ( true ) { if ( _uBit.buttonA.isPressed() ) { for (int ___i = 0; ___i < 25; ___i += 1) { _uBit.display.image.setPixelValue((int) ___i % ((int) 5), floor(___i / ((float) 5)), (5) * _SET_BRIGHTNESS_MULTIPLIER); _uBit.sleep(500); _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } } if ( _uBit.buttonB.isPressed() ) { _uBit.display.clear(); } _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } release_fiber(); }

## Slide 54
Calliope Workshop
26 Aufgabe LED-Matrix Lauflicht
Mit einem Microsoft MakeCode Programm realisieren wir ein Lauflicht. Wenn die Taste A gedrückt wurden, soll sich die LED-Matrixs im ½ Sekundentakt von links oben nach rechts unten füllen und danach soll sich die LEDs der LED-Matrix von rechts unten nach links oben wieder ausschalten.

## Slide 55
Calliope Workshop
26 Lösung LED-Matrix-Lauflicht
Pyton
Reihe = 0 Spalte = 0 def on_button_pressed_a(): global Reihe, Spalte basic.show_leds(""" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . """) Reihe = 0 Spalte = 0 for index in range(5): for index2 in range(5): led.toggle(Spalte, Reihe) basic.pause(100) Spalte += 1 Reihe += 1 Spalte = 0 Reihe = 4 Spalte = 4 for index3 in range(5): for index4 in range(5): led.toggle(Spalte, Reihe) basic.pause(100) Spalte += -1 Reihe += -1 Spalte = 4 input.on_button_pressed(Button.A, on_button_pressed_a)

## Slide 56
Calliope Workshop
26 Lösung LED-Matrix-Lauflicht

## Slide 57
Calliope Workshop
27 Aufgabe Sende einen Smiley
Mit einem Open Roberta Programm wollen wir zwei Calliope koppeln. Im ersten Schritt soll ein Smiley übertragen werden.
Im zweiten Schritt werden wir einen Calliope fernsteuern. Die Funktionen:
Taste A: Fahre nach links
Taste B: Fahre nach rechts
Taste A+B: Fahre gerade aus
Keine Taste: STOPP
Sender
Empfänger

## Slide 58
Calliope Workshop
27 Lösung Smiley senden
27 Lösung Smiley empfangen
C++
//Sender #include "MicroBit.h" #include "NEPODefs.h" #include <list> #include <array> #include <stdlib.h> MicroBit _uBit; int main() { _uBit.init(); _uBit.radio.enable(); _uBit.radio.setGroup(3); while ( true ) { _uBit.radio.setTransmitPower(7); _uBit.radio.datagram.send(ManagedString((ManagedString(":-)")))); _uBit.sleep(_ITERATION_SLEEP_TIMEOUT); } release_fiber(); }

## Slide 59
Calliope Workshop
28 Aufgabe Programmiere jetzt den Sender für die Fahrrichtungen.
Erstelle zuerst eine Funktionstabelle für die Tasten A und B.
Taste A: Fahre nach links
Taste B: Fahre nach rechts
Taste A+B: Fahre vorwärts
Die Fahrrichtung nach Betätigung der Tasten in der LED-Matrix mit Pfeilen angezeigt werden. Bei Stopp erscheint ein Quadrat.

## Slide 60
Calliope Workshop
28 Logikbausteine

## Slide 61
Calliope Workshop
28 Aufgabe Ergänze den FUP und die Funktionstabelle für die Taster-Logik

## Slide 62
Calliope Workshop
29 Aufgabe Programmiere den Sender für den Roboter nach deiner Funktionstabelle mit den Tasten A und B sowie der LED-Matrix-Anzeige für
Taste A: Fahre nach links
Taste B: Fahre nach rechts
Taste A+B: Fahre vorwärts
Die Fahrrichtung nach Betätigung der Tasten in der LED-Matrix mit Pfeilen angezeigt werden. Bei Stopp erscheint ein Quadrat.

## Slide 63
Calliope Workshop
30 Aufgabe Programmiere den Empfänger für den Roboter. Die Motoren A und B dienen als Antrieb.

## Slide 64
Calliope Workshop
Wenn zwei Roboter fertig sind, könnt ihr einen Parkour abstecken und ein Rennen fahren!

## Slide 65
Calliope Workshop
33 Aufgabe Programmiere eine Hinderniserkennung für deinen Roboter mit einem Ultraschallsensor.

## Slide 66
Calliope Workshop
34 Aufgabe Programmiere eine Hinderniserkennung für deinen Roboter mit einer Balkenanzeige und einem Signalton.
20cm 15cm 10cm 5cm 3cm <3cm
Signalton: 500Hz/800ms 1000Hz/200ms 1000Hz/100ms

## Slide 67
Calliope Workshop
35 Aufgabe Programme mit Funktionsblöcken (Unterprogramme)

## Slide 68
Calliope Workshop
36 Aufgabe Wir programmieren uns eine Wetterstation
Wetterdaten:
Sonnenschein
Regen
Wind
Temperatur
Bestimme die Sensoren für die jeweiligen Wetterdaten und die dazugehörigen Eingänge.
Lege fest, wie die Wetterdaten dargestellt werden sollen.
Erstelle das Programm und teste es.

## Slide 69
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
Projekte und Anregungen:
https://makecode.calliope.cc/projects
Open Roberta Lab (open-roberta.org) - Galerie

## Slide 70
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
Programmierung in C++

## Slide 71
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
Programmierung in Java und Python
Online Tipps und Hilfen: https://makecode.calliope.cc/about

## Slide 72
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
Programmierung in Python
Python Editor: https://codewith.mu/en/download

## Slide 73
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
Programmierung in Python
Python Editor: https://www.tigerjython4kids.ch/

## Slide 74
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
C++ Programme schreiben und simulieren mit Tinkercad.com

## Slide 75
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
C++ Programme schreiben und simulieren mit Tinkercad.com

## Slide 76
Calliope Workshop
Wie geht’s weiter?
C++ Programme schreiben und simulieren mit Arduino IDE
https://learn.adafruit.com/use-micro-bit-with-arduino/install-board-and-blink

## Slide 77
Calliope Workshop
Wir wünschen dir viel Spaß beim Programmieren!