## Slide 1
Platinen bestücken und Löten
. de

## Slide 2
Platinen bestücken und Löten
Vorstellung
Wir, der Oberlab e.V. sind ein eingetragener, gemeinnütziger Verein und eine frei zugängliche Forschungswerkstatt, die Hightech-Geräte für Bastler, Technik-Interessierte und Unternehmen bereitstellt. Wir sind ein Maker Space, der Jung und Alt für Wissenschaft, Technologie und Digital Fabrication begeistern will. Hier ist Platz für Design, Prototyping und Experimente. Kurz: Das OberLab ist ein offener Technik-Spielplatz für kleine und große Tüftler!

## Slide 3
Lötkolben
Lötzinn
Seitenschneider
Welches Werkzeug benötigen wir?
Platinen bestücken und Löten
Abisolierzange

## Slide 4
Die Lötkolbenspitze wird sehr heiß!
Kein Kontakte mit der Lötspitze bei dir
oder deinen Nachbarn!
Stecke den Lötkolben nach dem Gebrauch
wieder in den Lötkolbenständer!
Worauf achten wir?
Platinen bestücken und Löten

## Slide 5
Wir beginnen mit den kleinen Bauteilen.
Wir stecken die Bauteilfüße in die Platine
Und biegen sie um.
Dadurch werden sie vor dem Löten in der
Platine gehalten.
Wie beginnen wir?
Platinen bestücken und Löten

## Slide 6
Vor dem Löten streifen wir die
Lötkolbenspitze auf der Stahlwolle ab.
Wie beginnen wir?
Wir halten den Lötkolben und das Lötzinn an die Lötstelle und blasen den Rauch weg.
Das Lötzinn schmilzt und verläuft.
Platinen bestücken und Löten

## Slide 7
Ist das Lötzinn geschmolzen und verlaufen, ziehen wir
den Lötkolben zurück und
lassen das Lötzinn fest
werden.
Während das Lötzinn aushärtet bewegen wir das Bauteil nicht.
Platinen bestücken und Löten

## Slide 8
Löten:
Platinen bestücken und Löten
Erst Lötzinn weg, dann Lötkolben weg von der Lötstelle

## Slide 9
Platinen bestücken und Löten

## Slide 10
Platinen bestücken und Löten
Eine gute Lötstelle
Zuviel Lötzinn

## Slide 11
Platinen bestücken und Löten
Nicht ausreichend
erhitzt
Beim abkühlen
bewegt

## Slide 12
Platinen bestücken und Löten
Die Lötstelle wurde
überhitzt
Das Lötauge löst sich von der Platine ab

## Slide 13
Platinen bestücken und Löten

## Slide 14
Nach dem Löten den Lötkolben wieder in den Lötkolbenständer stecken.
Platinen bestücken und Löten

## Slide 15
Ist das Bauteil korrekt eingelötet, wird der Bauteilfuß mit dem Seitenschneider abgeschnitten.
Platinen bestücken und Löten

## Slide 16
Damit der Bauteildraht beim Abzwicken nicht wegspritzt, halte den Bauteildraht beim abzwicken fest oder halte die Hand als Schutz darüber.
Platinen bestücken und Löten

## Slide 17
Batterien nicht in den Hausmüll werfen!
Platinen bestücken und Löten

## Slide 18
Die Lötübung
Ein-Ausschalter
Status-LED
Temperatur-Regler
Der Lötkolben

## Slide 19
Platinen bestücken und Löten

## Slide 20
Die Lötübung

## Slide 21
Der Widerstand

## Slide 22
Der Widerstand

## Slide 23
Der Widerstand

## Slide 24
Die Leuchtdiode
Die LED:
K

## Slide 25
Die Leuchtdiode mit Vorwiderstand
Die LED mit Vorwiderstand:
Lötstelle
Widerstand
Draht
GPIO 12
GPIO 14
+
GND
ESP32
Beide Enden ca. 5mm abisolieren
Draht
Widerstand
Beide Enden
ca. 10 mm ablängen

## Slide 26
Der Elektrolytkondensator
+

## Slide 27
Der Transitor

## Slide 28
ESP32 mit Relais
Das Funktionsprinzip:

## Slide 29
ESP32 mit Relais
Verdrahtung des Relais-Moduls:
Achtung 230V!

## Slide 30
Nach dem Löten Hände waschen!
Das Lötzinn beinhaltet ein Flussmittel und besteht aus verschiedenen Metallen. Deshalb: Nach dem Löten Hände gründlich waschen!
Während du lötest wird nichts gegessen.
Platinen bestücken und Löten